## Slide 1: Pencegahan Kerusakan Makanan CANNING
Notes: NOTE: To replace a picture, just select and delete it. Then use the Insert Picture icon to replace it with one of your own!

## Slide 2: Pengertian Canned Food
Makanan kaleng merupakan makanan yang dikemas dalam kaleng melalui proses dan pengolahan tertentu .
Tujuan utama pengolahan makanan adalah untuk mengawetkan makanan yang mudah rusak dalam bentuk stabil yang dapat disimpan dan dikirim ke pasar yang jauh selama berbulan-bulan. Pengolahan juga dapat merubah makanan menjadi bentuk yang baru atau yang lebih bermanfaat dan membuat makanan tersebut lebih mudah untuk disiapkan (Anonim, 2007a).

## Slide 3: Tahap - tahap dalam melakukan pengalengan

## Slide 4
terdapat perlindungan ganda, dari mulai dilakukannya sortasi, trimming, washing, blanching, sampai sterilisasi, dari tahap pengalengan itu membuat buah dan sayur akan tahan lama apalagi jika setelah pengalengan produk disimpan di dalam lemari es, maka buah dan sayur dalam kaleng akan tahan dalam waktu berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun.

## Slide 5: PROSES SEBELUM PENGALENGAN
a. Trimming
Tujuan dari trimming ini adalah untuk membuang bagian yang tidak dapat dikonsumsi seperti pada nanas yang harus dibuang yaitu pada bagian atas dan bawah, contoh kulit nanas dan mata nanas hingga didapat buah nanas yang hanya dapat dikonsumsi.
c. Cutting
Cutting dilakukan dengan memotong bagian yang sudah dilakukan trimming dan washing ke dalam bagian yang lebih kecil dengan bentuk yang seragam.
b. Washing
Setelah dilakukan trimming selanjutnya dilakukan washing atau pencucian tujuannya adalah untuk membersihkan nanas dari kotoran yang menempel. Biasanya washing dilakukan dengan membasuhnya di air mengalir agar kotoran yang menempel ikut terbuang, namun selain itu washing juga dapat dilakukan dengan cara perendaman dan penyemprotan.

## Slide 6: PROSES PENGALENGAN
1. Blanching
Setelah dilakukan penyiapan bahan hal yang selanjutnya adalah proses pengalengan buah nanas dan buncis, yang harus dilakukan antara lain :
Blanching dapat menyebabkan kerugian pada bahan, yaitu kehilangan zat gizi yang larut dalam air dan peka terhadap panas, menghambat proses pengeringan bahan-bahan yang mengandung pati menyebabkan kerusakan tekstur bila waktu blanching terlalu lama.
Proses blanching mempunyai beberapa tujuan. Namun demikian tidak dapat diaplikasikan untuk semua buah dan sayuran yang diperlakukan. Ada beberapa reaksi yang merugikan yang dapat mempengaruhi kualitas produk (Larousse, 1997).

## Slide 7
2. Pengisian Larutan
Pengisian bahan ke dalam wadah (kaleng) harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak terlalu banyak udara tertahan dalam wadah. Pengisian bahan jangan terlalu penuh dan harus disisakan tempat kosong di bagian atas wadah (“ head space “). Volume head space tak lebih dari 10 % dari kapasitas wadah. Gunanya head space adalah supaya waktu proses sterilisasi masih ada tempat untuk pengembangan isi.
Pengisian bahan dilakukan dengan tangan atau mesin. Besar “ head space “ dalam wadah sangat penting. Bila terlalu kecil akan sangat berbahaya, karena ujung kaleng akan pecah akibat pengembangan isi selama pengolahan. Bila head space tidak cukup, kecepatan pemindahan panas menurun, dengan demikian waktu pengolahan lebih lama. Sebaliknya apabila “ head space “ terlalu besar, udara yang terkumpul di dalam ruang tersebut lebih banyak, sehingga dapat menyebabkan oksidasi dan perubahan warna bahan yang dikalengkan.

## Slide 8
3. Exhausting
Tujuan dari exhausting adalah menghilangkan udara sehingga tekanan di dalam kaleng setelah perlakuan panas dan pendinginan sehingga tekanan di dalam kaleng lebih rendah daripada tekanan atmosfer.
Maksud penghampaan :
Mencegah terjadinya tekanan yang berlebihan dalam wadah pada waktu sterilisasi
Mengeluarkan O2 dan gas-gas dari makanan dan kaleng
Mengurangi kemungkinan terjadinya karat atau korosi
Agar tutup kaleng tetap cekung
Mencegah reaksi oksidasi yang dapat menimbulkan kerusakan flavor serta kerusakan vitamin, misalnya vitamin A dan vitamin
Vakum di dalam kaleng dihasilkan dari penggunaan panas atau dengan cara mekanis. Vakum dalam kaleng dapat dihasilkan dari pemanasan kaleng menggunakan steam pada suhu 80-90 0C selama 5-7 menit, diikuti dengan sealing kaleng panas. Alternatif lain adalah dengan mechanical high vacuum seamer pada suhu kamar

## Slide 9
4. Penutupan Wadah (sealing)-4
Tujuan penutupan wadah : Memasang tutup dari wadah sedemikian rupa, sehingga faktor-faktor penyebab kerusakan tidak dapat masuk lagi ke dalamnya setelah dilakukan sterilisasi.
Sebelum wadah ditutup diperiksa dahulu apakah head space-nya sudah cukup dan sesuai dengan perhitungan. Setelah ditutup sempurna, kaleng/wadah perlu dibersihkan jika ada sisa-sisa bahan yang menempel pada dinding kaleng / wadah. Pencucian dilakukan dengan air panas (suhu sekitar 82,2 oC) yang mengandung larutan H2PO4 dengan konsentrasi 1,0 – 1,5 %, kemudian dibilas dengan air bersih beberapa kali (Anonim, 2008)

## Slide 10: Sterilisasi -5
Sterilisasi adalah proses termal yang dilakukan pada suhu tinggi >1000C dengan tujuan utama memusnahkan spora patogen dan pembusuk. Suatu produk dikatakan steril bila tidak ada satupun mikroba yang dapat tumbuh pada produk tersebut (Anonim,2010). Biasanya 121o C selama 20 – 40 menit, tergantung dari jenis bahan makanan.
Setiap jenis bahan pangan mempunyai suhu dan lama sterilisasi yang berbeda, tergantung dari :
Kecepatan penetrasi panas ke dalam bahan pangan.
Kecepatan penetrasi panas dipengaruhi pula oleh konsistensi bahan
Ketahanan panas (heat resistance) dari bakteri penyebab kerusakan dan penyakit.
Faktor ini ditentukan oleh jenis bakteri, jumlah bakteri pada saat akan dilakukan sterilisasi dan pH dari bahan pangan.Pada umumnya suhu sterilisasi yang biasa dilakukan pada sayur-sayuran, daging, atau unggas di atas 100o C ( pada 121o C), sedangkan untuk buah-buahan pada suhu 100o C.

## Slide 11
  6. Pendinginan (cooling)
  Tujuan Pendinginan antara lain untuk mencegah lewat pemasakan (over cooking) dari bahan pangan mencegah tumbuhnya spora dari bakteri perusak bahan pangan yang belum mati (Anonim, 2008).
  Cara Pendinginan Kaleng / wadah yang sudah dipanaskan kemudian didinginkan dengan air dingin sampai suhunya 35 – 40o C. Pendinginan dapat dilakukan di dalam otoklaf sebelum autoklaf dibuka atau di luar otoklaf dengan jalan menyemprotkan air dingin. Air pendingin sebaiknya mengalami khlorinasi terlebih dahulu.

## Slide 12: Add a Slide Title - 8