## Slide 1: KITCHEN LAYOUT
ERYD SAPUTRA, S.Par., M.M., M.Sc

## Slide 2
Oleh karena itu, dapur dapat mempengaruhi
kualitas makanan,
Jumlah tamu,
Peran dan beban kerja karyawan dapur,
Biaya
Atmosfer pekerja.
Dapur adalah jantung dari bisnis jasa makanan.

## Slide 3
Kenyamanan ruang dapur untuk staff dalam melakukan tugas yang dibutuhkan berbeda-beda. Hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:
Ruang yang cukup untuk melakukan pekerjaan.
Ruang lorong yang memadai (Koridor)
Desain yang efektif, untuk meminimalkan risiko cedera.
Peralatan yang dirancang dengan benar, untuk keadaan kerja agar baik.
Suhu yang nyaman dan kontrol kelembaban.
Pencahayaan yang memadai untuk tugas yang dibutuhkan.
Kontrol kebisingan dan pengurangan.
Faktor Penentu Kenyamanan Dapur

## Slide 4
Harga (cost)
Menu
Jumlah makanan (food quantity)
Kualitas makanan (food quality)
Peralatan (equipment)
Luas/ukuran (space)
Sanitasi dan keselamatan (sanitation and safety)
Desain mengacu pada perencanaan ruang secara keseluruhan, baik ukuran, bentuk, gaya, dekorasi ruang dan peralatan di dapur.
Tata letak adalah pengaturan rinci dari lantai dapur sampai pada tata ruang kerja dan peralatanya.
Faktor yang mempengaruhi tata letak dapur yaitu

## Slide 5
Dua jenis alir (Flow) yang umumnya dibahas yaitu, produk dan traffic.
Product Flow adalah pergerakan makanan yang dimulai dari receiving dan kemudian diproduksi untuk pelanggan dan berlanjut ke tempat pencucian sampai tempat pembuangan sampah.
Traffic Flow adalah pergerakan karyawan selama operasional untuk mereka menyelesaikan pekerjaan mereka.
Flow Pruduct/Traffic

## Slide 6
Desain yang paling dasar adalah garis lurus, yang juga disebut jalur perakitan. Bahan bergerak terus dari satu proses ke proses lainnya dalam garis lurus.
Desain Alur Dapur
Bila tidak ada cukup ruang untuk mengatur persiapan makanan dalam garis lurus, pilihan yang populer dan efisien adalah aliran sejajar. Ada empat variasi dari desain paralel

## Slide 7
Back to back
Peralatan diatur memanjang pada bentuk pulau panjang yang saling sejajar. Terkadang pembatas ruangan diberi koridor dengan jarak empat atau lima kaki atau dinding rendah ditempatkan di antara dua garis..

## Slide 8
Face to face
Dalam konfigurasi dapur ini, sebuah gang sentral memisahkan dua garis lurus peralatan di kedua sisi ruangan. Kadang lorong cukup lebar untuk menambahkan garis lurus meja kerja di antara dua baris peralatan.

## Slide 9
L-Shape.
Bila ruang tidak mencukupi untuk pengaturan garis lurus atau paralel, desain dapur L-shape sangat sesuai untuk mengkonsikan beberapa kelompok peralatan, dan mudah disesuaikan untuk restoran layanan meja..

## Slide 10
U-Shape.
Pengaturan ini jarang digunakan, tapi sangat ideal untuk ruang kecil dengan satu atau dua karyawan

## Slide 11
Diagram Gelembung

## Slide 12
Konfigurasi Berlian

## Slide 13
Analisa luas Ruang Dapur

## Slide 14
Analisa Kebutuhan Ruang
Jenis Ruang Pada Dapur
Area Persiapan
Area Produksi
Area Pastry & Bakery
Area Washing
Area Penyimpanan
Kantor
Ruang loker karyawan, toilet

## Slide 15
Salah satu jenis ruang yang sering dilupakan oleh perencana adalah lorong.
Satu orang bekerja sendiri, lebar 0.9 meter – 1.06 meter sudah cukup, sedangkan untuk pekerja saling melewati satu sama lain, lebar 1.2 meter – 1.5 meter lebar yang dibutuhkan.

## Slide 16
Area Persiapan
Istilah "area persiapan" ini mengacu pada persiapan makanan, area ini lebih banyak aktivitas daripada area produksi.
Berikut adalah beberapa bagian pekerjaan utama yang mungkin kita temukan di area persiapan.
Memopotong daging sapi,
membersihkan dan fillet ikan,
Memotong ayam.
Dalam merencanakan setiap area, mulailah dengan flowchart untuk menentukan fungsi mana yang harus disertakan.

## Slide 17
Area Persiapan

## Slide 18
Area Persiapan

## Slide 19
Area Produksi

## Slide 20
Area Produksi

## Slide 21
Area Bakery

## Slide 22
Area Bakery
Area Washing

## Slide 23
Area Washing
Ruang untuk mengikis sisa makanan dan menumpuk barang-barang yang akan dicuci menghabiskan 60 % dari seluruh ruang dan sisanya 40 % untuk barang bersih. Ruang juga harus dialokasikan untuk wastafel agar pengikisan sisa makan dan pembilasan yang lebih efisien.

## Slide 24
Area Washing
Area Penyimpanan

## Slide 25
Area Penyimpanan

## Slide 26
Area Penyimpanan

## Slide 27
Area Penyimpanan

## Slide 28
Area Loker
Ukuran ruang loker karyawan / area toilet bergantung pada jumlah staf;
Pedoman umum adalah 150 kaki untuk 10 sampai 20 karyawan dan 250 kaki selama lebih dari 20.
Aturan praktis untuk perlengkapan kamar kecil adalah satu wastafel tangan dan satu toilet untuk setiap delapan karyawan.
Ukuran minimum atau satu toilet dan kios adalah 4.5 kaki persegi

## Slide 31
Kitchen lighting and color
Pencahayaan dan warna yang tepat dapat mengurangi kelelahan mata karyawan.
Perencanaan pencahayaan harus mempertimbangkan:
Luas Area dapur
Tinggi langit-langit
Kontras dan warna produk yang sedang diproses di workstation
Warna dinding sekitarnya

## Slide 32
Kitchen lighting and color
DAPUR Standar pencahayannya adalah 300 LUX
N = E x L x W Ø x LLF x Cu x n Penjelasan Rumus diatas, adalah : N Jumlah titik lampu
E Kuat penerangan (Lux), rumah atau apartemen standar 100lux - 250lux
L Panjang (Length) ruangan dalam satuan Meter
W Lebar (Width) ruangan dalam satuan Meter.
Ø Total nilai pencahayaan lampu dalam satuan LUMEN
LLF (Light Loss Factor) atau Faktor kehilangan atau kerugian cahaya, biasa nilainya antara 0,7–0,8
Cu (Coeffesien of Utillization)
n Jumlah Lampu dalam 1 titik
1 Watt lampu = 75 Lumen pencahayaan
warna plafon dan dinding terang, Nilai Koefisien atau CU ( coeffesien of utilization ) adalah : 50-65 %.

## Slide 33
Kitchen lighting and color
Warna dinding dan perabotan sering tidak diperhatian. Namun, kombinasi warna yang dirancang dengan baik dapat mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan efisiensi pekerja, bahkan mungkin mengurangi kecelakaan dan meningkatkan semangat kerja.
Menggunakan satu warna yang lebih terang dan versi yang lebih gelap dari warna yang sama adalah pilihan yang menciptakan kontras ringan yang lebih mudah pada mata.
Penggunaan warna untuk memberi isyarat peralatan dan area khusus juga dianjurkan. Bahaya biasanya berwarna merah, ditandai dengan cat pada bagian peralatan yang bergerak, pintu ayun, dan sebagainya. Kuning digunakan untuk menandai ujung-ujung tangga dan pendaratan. Hijau digunakan untuk mengidentifikasi peralatan atau area pertolongan pertama.

## Slide 34
Kitchen lighting and color
Warna dinding dan perabotan sering tidak diperhatian. Namun, kombinasi warna yang dirancang dengan baik dapat mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan efisiensi pekerja, bahkan mungkin mengurangi kecelakaan dan meningkatkan semangat kerja.
Menggunakan satu warna yang lebih terang dan versi yang lebih gelap dari warna yang sama adalah pilihan yang menciptakan kontras ringan yang lebih mudah pada mata.
Penggunaan warna untuk memberi isyarat peralatan dan area khusus juga dianjurkan. Bahaya biasanya berwarna merah, ditandai dengan cat pada bagian peralatan yang bergerak, pintu ayun, dan sebagainya. Kuning digunakan untuk menandai ujung-ujung tangga dan pendaratan. Hijau digunakan untuk mengidentifikasi peralatan atau area pertolongan pertama.

## Slide 35
Kitchen Safety and Sanitation
Pengamanan kebakaran
Ergonomis
Kenyamanan dan keamanan karyawan
Lantai dan karpet
Sanitasi
Keamanan makanan
Penanganan limbah

## Slide 36
Kitchen Safety and Sanitation
1. Perlindungan Kebakaran
Nozzles (pipa semprot air) ditempatkan di antara 24-42 inci di atas bagian atas peralatan. Nozzles
akan aktif secara otomatis untuk menembakkan air atau cairan ke permukaan api pada saat memasak apabila suhu mencapai 280 sampai 325 derajat Fahrenheit. Detektor panas berada di saluran pembuangan asap/ panas.

## Slide 37
Kitchen Safety and Sanitation
2. Ergonomis

## Slide 38
Kitchen Safety and Sanitation
3. Keamanan karyawan
Tergelincir dan jatuh, di lantai yang basah, lantai es, tangga pendakian
Potongan, dari pisau, alat pengiris listrik, dan peralatan dapur tajam lainnya.
Luka bakar, dari minyak panas, air panas, seluruh proses memasak.
Cedera punggung, bergerak dan menangani alat berat.
Benjolan dan memar, dari barang yang jatuh, menabrak benda, tabrakan di tengah lorong pada saat yang sibuk.

## Slide 39
Kitchen Safety and Sanitation
4. Lantai dan Karpet
Jenis lantai yang sering digunakan :

## Slide 40
Kitchen Safety and Sanitation
4. Lantai dan Karpet
Karpet dapur, bila dipilih dan digunakan dengan benar, memberikan daya tarik bagi karyawan, meminimalkan kerusakan akibat kecelakaan, dan menjaga kebersihan lantai juga.
Karpet tidak boleh memaksa orang untuk mengubah postur tubuh saat berdiri di atasnya untuk waktu yang lama.
Karpet dapur biasanya kotak yang bisa saling berpaut, antara 1/2 dan 5/8 inci tebal.
Tatakan yang tebal memberi bantalan lebih banyak tapi yang lebih tipis lebih mudah dibersihkan.

## Slide 41
Kitchen Safety and Sanitation
5. Keamanan makanan

## Slide 42
Kitchen Safety and Sanitation
6. Penanganan limbah

## Slide 43: Thank You! 
Any Questions?